## Slide 1
1.1 半导体的基本知识
1.2 PN结
1.3 半导体二极管
1.4 晶体三极管
1.5 场效应管
知识点：
场效应管的工作原理、转移特性曲线和输出特性曲线、主要参数，工作状态分析
1.5.1 绝缘栅场效应管
1.5.2 结型场效应管
1.5.3 场效应管的主要参数
1.5.4 场效应管和晶体管的比较

## Slide 2
场效应管（Field Effect Transister，FET）是一种利用输入回路的电场效应（电压）控制输出回路电流的的半导体器件，是仅由一种多数载流子参与导电的半导体器件，又称单极型晶体管。
从场效应管的结构来划分，它有两大类：
1. 结型场效应管 JFET （Junction type FET）
2. 绝缘栅型场效应管 IGFET（Insulated Gate FET）
IGFET也称金属氧化物半导体晶体管 MOSFET
（Metal Oxide Semiconductor FET）
从参与导电的载流子来划分，它有电子作为载流子的N沟道器件和空穴作为载流子的P沟道器件。

## Slide 3
1.5.1 绝缘栅场效应管
N沟道增强型 MOS 管的结构示意图和符号见右图，其中：
  S (Source) 为源极
  G (Gate) 为栅极
  D (Drain) 为漏极
N沟道增强型MOS管
结构示意图（动画4-8）
Body
电极 — 金属
绝缘层 — 氧化物
基体 — 半导体
因此被称为 MOS 管
绝缘栅型场效应管可分为：
N沟道 增强型
P沟道 耗尽型
一、N 沟道增强型 MOS 管
① 结构
Notes: 绝缘层 二氧化硅 非常薄
N 沟道增强型MOSFET基本上是一种左右对称的拓扑结构，它是在 P 型半导体上生成一层 SiO2 薄膜绝缘层，然后用光刻工艺扩散两个高掺杂的 N 型区，从 N 型区引出电极，一个是漏极 D，一个是源极 S。在源极和漏极之间的绝缘层上镀一层金属铝作为栅极 G。P型半导体称为衬底，用符号B表示。

## Slide 4
②工作原理（工作时，B、S接在一起）（动画4-9）
当栅-源间电压 uGS 为零时，漏源之间相当两个背靠背的二极管，即使在漏-源之间加上电压 uDS，也不会形成漏极电流。
(a) 栅源电压 uGS 的控制作用--1
D
S
G

## Slide 5
若 0＜ uGS ＜UGS(th)时，通过栅极和衬底间的电容作用，将靠近栅极下方的 P 型半导体中的空穴向下方排斥，出现了一层薄薄的由负离子组成的耗尽层。
当栅-源间加有电压 uGS 且 uDS = 0 时，
②工作原理（工作时，B、S接在一起）（动画4-9）
uDS = 0
(a) 栅源电压 uGS 的控制作用--2
耗尽层中的少子（电子）将向表层运动，但数量有限，不足以形成沟道、将漏极和源极沟通，所以不可能以形成漏极电流 iD。
夹断区、截止区

## Slide 6
进一步增加 uGS，当 uGS＞UGS(th)时（UGS(th)称为开启电压），由于此时的栅极电压已经比较强，在靠近栅极下方的 P 型半导体表层中聚集较多的电子，可以形成 N 沟道，将漏极和源极沟通。
在栅极下方形成的导电沟道中的电子，因与 P 型半导体的多子空穴极性相反，故称为反型层。
N沟道增强型 MOS管
工作原理（ 动画4-9）
②工作原理（工作时，B、S接在一起）（动画4-9）
(a) 栅源电压 uGS 的控制作用--3

## Slide 7
在 uGS = 0 V 时 iD = 0，只有当 uGS ＞UGS(th) 后才会出现漏极电流 iD，所以这种 MOS 管称为增强型 MOS 管。
随着 uGS 继续增加，导电沟道的厚度增大，导电沟道电阻减少，在相同 uDS 的作用下，iD 将不断增加 ——可变电阻。
如果此时加有漏源电压 uDS，就可以形成漏极电流 iD。

## Slide 8
(b) 漏源电压 uDS 对漏极电流 iD 的控制作用--1
当 uGS ＞ UGS(th) 且固定为某一值时，来分析漏源电压 uDS 对漏极电流 iD 的影响。
当 uGS ＜ UGS(th) ，iD 为零，夹断区 。
当 uDS = 0 时，反型层的厚度是均匀的。
uGS
uDS= 0
iD

## Slide 9
满足 uGD ＞ UGS(th)，则导电沟道畅通，此时 uDS 基本均匀降落在沟道中，沟道呈斜线分布。在uDS 作用下形成漏极电流 iD。
反型层的厚度随 uGS 变化而变化 —可变电阻区。
uGD = uGS － uDS
(动画4-10)
当 uGS ＞ UGS(th) 且为固定值，
(b) 漏源电压 uDS 对漏极电流 iD 的控制作用--2
uDS
uGS
uGD
iD
uDS = uDG + uGS = －uGD+ uGS
可变电阻区形成条件：
（1）uGS ＞ UGS(th)
（2）当 uDS 满足 0< uDS < uGS－UGS(th)，
即 uGD＞ UGS(th)
当 uDS 开始增大但较小时，

## Slide 10
当 uDS 增加到使 uGD = UGS(th)时，相当于 uDS 增加使漏极处沟道缩减到刚开启的情况，称为预夹断，见图(b)
当 uDS 继续增加到 uGD  UGS(th) 时，沟道如图(c)所示。此时预夹断区域加长，伸向 S 极。
uDS 增加的部分基本降落在随之加长的夹断沟道上， iD 基本趋于不变—恒流区。
(b) 漏源电压 uDS 对漏极电流 iD 的控制作用--3
uGD = uGS － uDS
uGS
uDS
iD
uGD
uGS
uDS
iD
uGD
Notes: 随着漏源电压不断增大，当达到夹断电压时，沟道厚度在漏极处减薄为零，沟道在漏极处消失，该处只剩下耗尽层，这是所谓的夹断；漏源电压继续增大，沟道的夹断点向源极方向运动，那么在沟道和漏极之间就会隔着一段耗尽区，当沟道中的电子到达沟道端头的耗尽区边界时，会立即被耗尽区内的强电场扫入漏区，所以会有电流的存在。由于电子在耗尽区内的飘移速度已达到饱和速度，不再随着电场的增大而增大，所以漏极电流达到饱和。

## Slide 11
uGS
UGS(th)
uGS ＜ UGS(th)
uGS ＞ UGS(th)
uDS 比较小
uDS
可变电阻区
uDS 增大到某值
预夹断
uDS 继续增大
恒流区
iD 基本趋于不变（不受 uDS 影响）
iD 受 uGS 的控制
夹断区
总结：

## Slide 12
uGS 对漏极电流 iD 的控制特性
——转移特性曲线
uDS
(a) 转移特性曲线
定义：当 uDS 一定时，uGS 对漏极电流 iD 的控制
曲线关系 iD = f(uGS)UDS=常数
UGS(th)
③特性曲线
iD
←
+
uGS
_
+
uDS
_
Notes: 随着 UGS 的继续增加，导电沟道逐加厚，沟道电阻减少，在相同 UDS 的作用下，ID 将不断增加。

## Slide 13
漏极输出特性曲线
可变电阻区
夹断区
击穿区
UGS(th) =2V
(b) 漏极输出特性曲线
定义：当 uGS ＞UGS(th) 且固定为某一值时， uDS 和 iD
的曲线关系，即 iD = f(uDS)UGS =常数
不断增大 uDS 到某一临界值时，iD 开始剧增而出现击穿。
预夹断轨迹方程：uGD = UGS(th) = uGS－uDS
uDS = uGS－UGS(th)

## Slide 14
二、N沟道耗尽型MOS管
N 沟道耗尽型 MOSFET 的结构和符号如下图所示，它是在栅极下方的 SiO2 绝缘层中掺入了大量的金属正离子。所以当 UGS = 0 时，这些正离子已经在感应出反型层，在漏源之间形成了沟道。于是只要有漏源电压，就有漏极电流存在。
N沟道耗尽型MOS管

## Slide 15
当 uGS ＞ 0 时，将使 iD 进一步增加。
当 uGS ＜ 0时，随着 uGS 的减小，漏极电流逐渐减小，直至 iD = 0。对应 iD = 0 的 uGS 称为夹断电压，用 UGS(off)表示，有时也用 UP 表示。
N沟道耗尽型MOS管的转移特性曲线
U GS(off)
IDSS

## Slide 16
三、P 沟道 MOS 管
P 沟道 MOS管的工作原理与 N 沟道 MOS 管完全相同，只不过导电的载流子不同，供电电压极性不同而已。这如同双极型三极管有 NPN 型和 PNP 型一样。

## Slide 17
特性曲线
场效应管的特性曲线类型比较多，根据导电沟道的不同，以及是增强型还是耗尽型，可有四种转移特性曲线和输出特性曲线，其电压和电流方向也有所不同。
如果按统一规定正方向，特性曲线就要画在不同的象限。为了便于绘制，将 P 沟道管子的电流的正方向反过来设定。

## Slide 18
各类场效应管的特性曲线
绝缘栅场效应管
N
沟
道
增
强
型
P
沟
道
增
强
型

## Slide 19
绝缘栅场效应管
N
沟
道
耗
尽
型
P
沟
道
耗
尽
型

## Slide 20
1.5.2 结型场效应管（Junction type FET，JFET）
一、结型场效应管的结构
JFET 的结构与 MOS 管相似，工作机理相同。
N沟道结型场效应管的结构（动画4-13）
N 沟道 JFET是在 N 型半导体硅片的两侧各制造一个PN 结，形成两个 PN 结夹着一个 N 型沟道的结构。一个 P 区即为栅极，N 型硅的一端是漏极，另一端是源极。
G

## Slide 21
二、结型场效应管的工作原理
根据结型场效应管的结构，N 沟道结型场效应管工作在负栅压区，P 沟道的工作在正栅压区，否则会出现栅流。
现以 N 沟道为例说明其工作原理。

## Slide 22
① 栅源电压 uGS 对沟道的控制作用
当 uGS = 0 时，在漏、源之间加有一定电压时，在漏、源间将形成多子的漂移运动，产生漏极电流。
当 uGS ＜ 0 时，PN结反偏，形成耗尽层，漏、源间的沟道将变窄，iD 将减小。
沟道变窄
uGS 继续减小，沟道继续变窄，iD 继续减小直至为 0。当漏极电流为零时所对应的栅源电压 uGS 称为夹断电压UGS(off)。
沟道消失称为夹断
沟道最宽
Notes: uGS对沟道的控制作用（动画4-10）

## Slide 23
② 漏源电压 uDS 对沟道的控制作用
在栅极加上电压，且 0＞uGS＞UGS(off)，若漏源电压 uDS 从零开始增加，则 uGD = uGS - uDS 将随之减小。使靠近漏极处的耗尽层加宽，沟道变窄，呈楔形分布。沟道电阻基本取决于uGS。
0＞uGS＞UGS(off)且不变时
可变电阻区
uDS增大，iD增大。
UGD>UGS(off)
uDS = 0
0＞uGS ＞UGS(off)

## Slide 24
当 uDS 增加到使 uGD = uGS - uDS = UGS(off)时，在紧靠漏极处出现预夹断。
预夹断
uGD＝UGS(off)
当 uDS 继续增加，漏极处的夹断继续向源极方向生长延长。以上过程与绝缘栅场效应管的十分相似。
uDS 的增大，几乎全部用来克服沟道的电阻，iD 几乎不变，进入恒流区，iD 几乎仅仅决定于 uGS。
uGD<UGS(off)

## Slide 25
三、结型场效应管的特性曲线
JFET的特性曲线有两条，一是转移特性曲线，
二是输出特性曲线。
它与 MOS 管的特性曲线基本相同，只不过 MOS 管的栅压可正、可负，而结型场效应管的栅压只能是 P 沟道的为正或 N 沟道的为负。

## Slide 26
(a) 漏极输出特性曲线 (b) 转移特性曲线
N沟道结型场效应管的特性曲线
动画（4-11） 动画（4-12）
JFET的特性曲线如下图所示：

## Slide 27
结型场效应管
N
沟
道
耗
尽
型
P
沟
道
耗
尽
型

## Slide 28
总结：场效应管的分类 工作在恒流区时 G-S、D-S 间的电压极性
uGS = 0可工作在恒流区的场效应管有哪几种？
uGS＞0才可能工作在恒流区的场效应管有哪几种？
uGS＜0才可能工作在恒流区的场效应管有哪几种？
管

## Slide 29
1.5.3 场效应管的主要参数
一、直流参数
① 开启电压 UGS(th)（或 UT）
开启电压是MOS增强型管的参数，栅源电压小于开启电压的绝对值，场效应管不能导通。
② 夹断电压 UGS(off)（或 UP）
夹断电压是耗尽型 FET 的参数，当uGS = UGS(off) 时，漏极电流为零。

## Slide 30
④ 输入电阻 RGS
场效应管的栅源输入电阻的典型值，对于结型场效应管，反偏时RGS约大于107Ω，对于绝缘栅型场效应管， RGS约是109～1015Ω。
③ 饱和漏极电流 IDSS
耗尽型场效应管，当 uGS = 0 时所对应的漏极电流。

## Slide 31
UGS 对漏极电流 ID 的控制特性
——转移特性曲线
二、交流参数
⑤ 低频跨导 gm
转移特性曲线的斜率gm的大小反映了栅源电压对漏极电流的控制作用。 gm 的量纲为 mA/V（mS，毫西门子），所以gm也称为跨导。
gm=ID/UGS UDS=const
⑥ 极间电容

## Slide 32
⑦最大漏极电流 IDM
IDM 是管子正常工作时漏极电流的上限值。
⑧ 击穿电压
管子进入恒流区后，使 iD突然增大的 uDS 称为漏-源击穿电压U(BR)DS。
三、极限参数
⑨最大耗散功耗 PDM
PDM 取决于管子允许的温升，类似于双极型三极管的 PCM 。

## Slide 33
场效应管的型号
场效应管的型号, 现行有两种命名方法。其一是与双极型三极管相同，第三位字母 J 代表结型场效应管，O代表绝缘栅场效应管。第二位字母代表材料，D是P型硅，反型层是N沟道；C是N型硅P沟道。例如，3DJ6D是结型N沟道场效应管，3DO6C是绝缘栅型N沟道场效应管。
第二种命名方法是CS××#，CS代表场效应管，××以数字代表型号的序号，#用字母代表同一型号中的不同规格。例如CS14A、CS45G等。

## Slide 34
几种常用的场效应管的主要参数见下表。
场效应管的参数

## Slide 35
1.5.4 场效应管和晶体管的比较
（双极型）晶体管 场效应管
结构 NPN型 结型耗尽型 N沟道 P沟道 PNP型 绝缘栅增强型 N沟道 P沟道
绝缘栅耗尽型 N沟道 P沟道
C与E一般不可倒置使用 D与S有的型号可倒置使用
载流子 多子扩散少子漂移 多子漂移
输入量 电流输入 电压输入
控制 电流控制电流源CCCS(β) 电压控制电流源VCCS(gm)

## Slide 36
（双极型）晶体管 场效应管
噪声 较大 较小
温度特性 受温度影响较大 较小，可有零温度系数点
输入电阻 几十到几千欧姆 几兆欧姆以上
静电影响 不受静电影响 易受静电影响
集成工艺 不易大规模集成 适宜大规模和超大规模集成

## Slide 37
第一章作业（第6版）
二极管：1.3、1.4
三极管：1.10、1.12
场效应管：1.15