## Slide 1: 第八章 直流电源电路
§8.1 直流电源的组成
§8.2 整流电路
§8.3 滤波电路
§8.4 稳压电路

## Slide 2
【教学内容】
（1）直流电源电路的基本概念；
（2）半波和全波整流电路的构成、工作原理及分析计算；
（3）滤波电路的构成、工作原理及分析计算；
（4）稳压电路的构成、工作原理及分析计算；
  【重点】
桥式全波整流电路、电容滤波电路、稳压管稳压电路的分析计算。
  【难点】
电容滤波电路的工作原理。

## Slide 3
【能力培养】
（1）能够对半波、全波、桥式全波整流电路、电容滤波电路、稳压管稳压电路进行分析计算；
（2）能够描述稳压电路的构成、工作原理及进行参数计算；
（3）能够描述串联型稳压电路的构成、工作原理及进行参数计算。

## Slide 4: §8.1 直流电源的组成

## Slide 5
直流电源的组成及各部分的作用
改变电压值通常为降压
交流变脉动的直流
减小脉动
1) 负载变化输出电压基本不变；
2) 电网电压变化输出电压基本不变。
直流电源是能量转换系统，将 220V（或 380V）50Hz 的交流电转换为直流电。
半波整流
全波整流

## Slide 6
变压器是改变220V工频交流电的电压，一般进行降压；
整流电路是将降压后的交流电转为具有直流电成分的脉动直流电；
滤波电路是将脉动直流电中的交流成分滤除，保留直流成分。
稳压电路对整流后的直流电压采用负反馈技术进一步稳定直流电压，使其在负载变化、电网电压变化时输出直流电压基本不变。

## Slide 7: §8.2 整流电路
二、单相半波整流电路
三、单相全波整流电路
一、对整流电路要研究的问题
四、单相桥式整流电路

## Slide 8
一、对整流电路要研究的问题
1.电路的工作原理：二极管工作状态、波形的分析
2.输出电压和输出电流平均值：输出脉动直流电压 UO(AV)和电流平均值 IO(AV) 的求解方法
3.整流二极管的选择：二极管承受的最大整流平均电流 IF和最高反向工作电压 URM 的分析
为分析问题简单起见，设二极管为理想二极管，变压器内阻为 0。
整流二极管的伏安特性：
实际特性
理想化特性
理想二极管的正向导通电压为0，即正向电阻为0；反向电流为0，即反向电阻为无穷大。

## Slide 9
u2 的正半周，D导通， A→D→RL→B，uO = u2 。
u2 的负半周，D截止，承受反向电压，为 u2； uO = 0。
1. 工作原理
二、单相半波整流电路

## Slide 10
负载电流的平均值 IO(AV) 为
2. UO(AV) 和 IO(AV) 的估算 已知变压器副边电压有效值为 U2，则 uO 的平均值 UO(AV) 为

## Slide 11
3. 二极管的选择
二极管的正向平均电流为
二极管承受的最大反向电压为
考虑到电网电压波动范围为±10％，二极管的极限参数应满足：
IF为最大整流平均电流，URM为最高反向工作电压

## Slide 12
1. 工作原理
三、单相全波整流电路
u2的正半周，D1导通，D2截止， uO = u2
u2的负半周，D1导通，D2截止， uO = -u2

## Slide 13
2. UO(AV) 和 IO(AV) 的估算 已知变压器副边电压有效值为 U2，则 uO 的平均值UO(AV)为
负载电流的平均值为

## Slide 14
考虑到电网电压波动范围为±10％，二极管的极限参数应满足：
3. 二极管的选择

## Slide 15
u2的正半周
A→D1→RL→D3→B，uO= u2
u2的负半周
B →D2→RL→D4→ A，uO= -u2
1. 工作原理
四、单相桥式整流电路

## Slide 16
简化画法
习惯画法

## Slide 17
2. UO(AV) 和 IO(AV) 的估算

## Slide 18
3. 二极管的选择
考虑到电网电压波动范围为±10％，二极管的极限参数应满足：
与半波整流电路对二极管的要求相同

## Slide 19
单相桥式整流电路的变压器中只有交流电流流过，而半波和全波整流电路中均有直流分量流过。所以单相桥式整流电路的变压器效率较高，在同样的功率容量条件下，体积可以小一些。单相桥式整流电路的总体性能优于单相半波和全波整流电路，故广泛应用于直流电源之中。
注意：整流电路中的二极管是作为开关运用的。整流电路既有交流量，又有直流量，通常：
输入（交流） —用有效值或最大值；
输出（交直流）—用平均值；
整流管正向电流—用平均值；
整流管反向电压—用最大值。

## Slide 20: §8.3 滤波电路

## Slide 21
滤波电路是将整流电路输出的脉动直流电中的交流成分滤除，保留直流成分。利用电抗性元件对交、直流阻抗的不同，实现滤波。
电容滤波：电容器 C 对直流开路，对交流阻抗小，所以 C 应该并联在负载两端，使电路输出交流成分小，直流成分比较大。经过滤波电路后，减小了电路的脉动系数，改善了直流电压的质量。

## Slide 22
电容滤波电路
单相桥式电容滤波整流电路，在负载电阻上并联了一个滤波电容C。
1. 电路结构

## Slide 23
充电
放电速度与正弦
波下降速度相似
按指数规律下降
C 越大， RL越大，τ越大，放电越慢，曲线越平滑，脉动越小。
考虑整流电路的内阻
2. 滤波原理
滤波后，输出电压平均值增大，脉动变小。

## Slide 24
若电路处于正半周，二极管 D1、D3 导通，变压器次端电压 u2 给电容器 C 充电。此时 C 相当于并联在 u2 上，所以输出波形同 u2 ，是正弦波。
当 u2 到达 90°时，u2 开始下降。先假设二极管截止，电容 C 就要以指数规律向负载 RL 放电。
在刚过 90°时，正弦曲线下降的速率很慢。所以刚过90°时二极管仍然导通。在超过 90°后的某个点，正弦曲线下降的速率越来越快，当刚超过指数曲线起始放电速率时，二极管截止。

## Slide 25
导通角
无滤波电容时 θ ＝ π。
有滤波电容时 θ < π，且二极管平均电流增大，故其峰值很大！
θ 小到一定程度，难于选择二极管！
3. 二极管的导通角

## Slide 26
简单易行，UO(AV) 高，C 足够大时交流分量较小；不适于大电流负载。
5. 优缺点
电容滤波的计算比较麻烦，因为决定输出电压的因素较多。工程上一般常采用以下近似估算法：
4. 电容的选择及UO(AV)的估算

## Slide 27: §8.4 稳压电路
二、稳压管稳压电路
一、稳压电路概述

## Slide 28
1. 引起输出电压不稳定的原因
稳压电路使输出电压更加稳定，引起其变化的原因是负载电流的变化和输入电压的变化。负载电流的变化会在整流电源的内阻上产生电压降，从而使输出电压发生变化。
即
一、稳压电路概述

## Slide 29
2. 稳压电路的技术指标
UI 和 IO引起的 UO可用下式表示：
Sr ：稳压系数
Ro：输出电阻

## Slide 30
（1）稳压系数 Sr
有时稳压系数也用下式定义
稳压系数为在负载电流不变时，输出电压相对变化量与输入电压变化量之比。
表明电网电压波动时电路的稳压性能。

## Slide 31
（2）输出电阻 Ro
输出电阻为在电网电压不变时，负载变化引起的输出电压的变化量与输出电流的变化量之比。
表明负载电流变化时电路的稳压性能。

## Slide 32
1. 稳压管的伏安特性和主要参数
二、稳压管稳压电路
稳定电压 UZ：稳压管的击穿电压
稳定电流 IZ：使稳压管工作在稳压状态的最小电流
最大耗散功率 PZM：允许的最大功率， PZM= IZM UZ
动态电阻 rz：工作在稳压状态时，rz＝ΔU / ΔI
伏安特性
符号
等效电路
Notes: 稳压二极管工作在的反向击穿特性区时，其两端电压几乎不变，而电流急剧变化，稳压管稳压时，其电流范围在Imin和Imax之间。

## Slide 33
2. 稳压管稳压电路的工作原理

## Slide 34
（1）输出电压 UO＝UZ
（2）输出电流 | IZmax－ IZmin | ≥ |I Lmax－ ILmin |
（3）稳压系数
（4）输出电阻
简单易行，稳压性能好。适用于输出电压固定、输出电流变化范围较小的场合。
4. 特点
3. 稳压管稳压电路的主要指标

## Slide 35
限流电阻 R 的作用：将稳压二极管电流的变化转换为电压的变化，从而起到调节作用。保证稳压管既稳压又不损坏。
5. 限流电阻的选择
电网电压最低且负载电流最大时，稳压管的电流最小。
电网电压最高且负载电流最小时，稳压管的电流最大。
当其余参数确定的情况下，R越大，Sr越小，Ro越接近rz，在允许范围内，R的取值应当偏大些。

## Slide 36
作 业
（第四版）课后习题：
10.7、10.12